## Slide 1
1.太陽電池のSPICEモデルの識別化
*PART NUMBER: HEM125PA
*MANUFACTURER: HONDA
2.太陽電池の出力特性シミュレーション 3.太陽光システムの影のシミュレーション
(直列接続構成の太陽光システム)
影の影響を考慮した
太陽光システム(直列接続構成)
シミュレーション
2014年12月29日
マルツエレック株式会社

## Slide 2
電流源 IDC
ダイオード
抵抗
抵抗
1.太陽電池のSPICEモデルの識別化
太陽電池のSPICEモデルは出力特性(順方向特性のみ)に再現性があるモデルです。

## Slide 3
1.太陽電池のSPICEモデルの識別化

## Slide 4
太陽電池の等価回路の箇所を回路図シンボルにする。回路図シンボルは、
ツールに依存性があります。
LTspiceの回路図シンボル⇒.asy
PSpiceの回路図シンボル⇒ .olb
1.太陽電池のSPICEモデルの識別化

## Slide 5
1.太陽電池のSPICEモデルの識別化
5個の太陽電池モデルの識別化を行う
*$
*PART NUMBER: HEM125PA
*MANUFACTURER: HONDA
*REMARK:Pmax=124.7(W)
*All Rights Reserved Copyright (c) Bee Technologies Inc. 2014
.SUBCKT HEM125PA Plus Minus
R_RS1 N00A Plus 500.3637m
R_Rsh1 Minus N00A 193.200k
D_D1 N00A Minus DIODE_HEM125PA
I_I1 Minus N00A DC 0.66001
.Model DIODE_HEM125PA D
+ IS=52.4058u
+ N=1.1374k
+ RS=300.5273m
+ IKF=0
.ENDS
*$
太陽電池の基本モデル

## Slide 6
1.太陽電池のSPICEモデルの識別化
*$
*PART NUMBER: HEM125PA
*MANUFACTURER: HONDA
*REMARK:Pmax=124.7(W)
*All Rights Reserved Copyright (c) Bee Technologies Inc. 2014
.SUBCKT HEM125PA Plus Minus
R_RS1 N00A Plus 500.3637m
R_Rsh1 Minus N00A 193.200k
D_D1 N00A Minus DIODE_HEM125PA
I_I1 Minus N00A DC 0.66001
.Model DIODE_HEM125PA D
+ IS=52.4058u
+ N=1.1374k
+ RS=300.5273m
+ IKF=0
.ENDS
*$
HEM125PA_01
HEM125PA_02
HEM125PA_03
HEM125PA_04
HEM125PA_05
SPICEモデルのネットリスト記述についてモデルも名称を5つに識別化する

## Slide 7
1.太陽電池のSPICEモデルの識別化
HEM125PA_01
HEM125PA_02
HEM125PA_03
HEM125PA_04
HEM125PA_05
回路図シンボルファイルの属性についても5つに識別化する

## Slide 8
1.太陽電池のSPICEモデルの識別化
SPICEモデルは、Subフォルダへ
回路図シンボルは、Symフォルダへ
コピー(格納)します。

## Slide 9
2.太陽電池の出力特性シミュレーション
識別化された
回路図
シンボル
識別化されたSPICE
モデル

## Slide 10
太陽電池モデルのシミュレーション結果(5Cells is 100%)
2.太陽電池の出力特性シミュレーション
Iout[mA]
Vout[V]

## Slide 11
太陽電池モデルのシミュレーション結果(5Cells is 100%)
2.太陽電池の出力特性シミュレーション
Wout[W]
Vout[V]

## Slide 12
3.太陽光システムの影のシミュレーション
50%に発電が低下
した場合

## Slide 13
3.太陽光システムの影のシミュレーション
SPICEモデルの変更 発電を100%から50%に変更する
*$
*PART NUMBER: HEM125PA
*MANUFACTURER: HONDA
*REMARK:Pmax=124.7(W)
*All Rights Reserved Copyright (c) Bee Technologies Inc. 2014
.SUBCKT HEM125PA_03 Plus Minus
R_RS1 N00A Plus 500.3637m
R_Rsh1 Minus N00A 193.200k
D_D1 N00A Minus DIODE_HEM125PA
I_I1 Minus N00A DC 0.66001
.Model DIODE_HEM125PA D
+ IS=52.4058u
+ N=1.1374k
+ RS=300.5273m
+ IKF=0
.ENDS
*$
I_I1 Minus N00A DC 0.66001の値を50%にする
0.66001/2=0.330005
*$
*PART NUMBER: HEM125PA
*MANUFACTURER: HONDA
*REMARK:Pmax=124.7(W)
*All Rights Reserved Copyright (c) Bee Technologies Inc. 2014
.SUBCKT HEM125PA_03 Plus Minus
R_RS1 N00A Plus 500.3637m
R_Rsh1 Minus N00A 193.200k
D_D1 N00A Minus DIODE_HEM125PA
I_I1 Minus N00A DC 0.330005
.Model DIODE_HEM125PA D
+ IS=52.4058u
+ N=1.1374k
+ RS=300.5273m
+ IKF=0
.ENDS
*$
100%の発電の場合
50%の発電の場合

## Slide 14
3.太陽光システムの影のシミュレーション

## Slide 15
3.太陽光システムの影のシミュレーション
直列接続において、1枚でも太陽電池の発電効率が悪いと、全体システムにおいて、出力特性の影響が非常に大きく影響することがわかります。
このシミュレーションのテンプレートを利用して、各太陽光パネルの日射量を
変更し、全体システムの出力特性を描いてみて下さい。