## Slide 1
LTspiceを活用した
トランジスタの基本特性シミュレーション
Ic-hFE特性
飽和電圧特性
スイッチング特性
2014年10月24日
マルツエレック株式会社

## Slide 2
トランジスタのSPICEモデルについて
トランジスタのSPICEモデルには幾つかの種類があります。
エバースモルモデルとガンメルプーンモデルです。エバースモルモデルはモデルが古く、現在では、フォトカプラ、フォトICのトランジスタ表現に採用されているくらいであり、ガンメルプーンモデルが主流です。今回のトランジスタのSPICEモデルもガンメルプーンモデルを採用しています。
トランジスタのデバイスモデリング教材について
ガンメルプーンモデルをPSpice Model Editorを使用したデバイス
モデリングの教材をご提供しています。是非、ご活用下さい。各電気的特性とパラメータモデルの関連性も記載されているので、LTspiceでもパラメトリック解析にてデバイスモデリング可能です。
http://www.marutsu.co.jp/pc/i/130715/
トランジスタのデバイスモデリング教材についての詳細情報は
下記のURLでご確認下さい。

## Slide 3
Ic-hFE特性
評価回路図

## Slide 4
Ic-hFE特性
シミュレーション結果
X軸はIc(Q1)に軸変換します。

## Slide 5
飽和電圧特性
評価回路図

## Slide 6
飽和電圧特性
シミュレーション結果
VBE(sat)=850.692m[V]
VCE(sat)=323.778m[V]

## Slide 7
スイッチング特性
Data Sheetの測定条件
Ic=2.5[A]
IB1=0.5[A]
IB2=1[A]
RL=60[Ω]
VBB2=4[V]
RB=4.85[Ω]
VBB1=3.275[V]
①ベース抵抗RBの値を決定する
②VPULSEの条件を決定する

## Slide 8
スイッチング特性
評価回路図

## Slide 9
スイッチング特性
シミュレーション結果
IB1=0.5[A]
IB2=1.0[A]

## Slide 10
Appendix A
トランジスタのSPICEモデル
トランジスタは、新電元工業製品の「 2SC4054 」を採用した。Gummel-Poonモデル
であり、順逆方向特性に再現性のある解析精度の高いSPICEモデルである。
*$
* PART NUMBER: 2SC4054
* MANUFACTURER: SHINDENGEN
* All Rights Reserved Copyright (C) Bee Technologies Inc. 2004
.MODEL Q2SC4054 NPN
+ IS=2.4201E-12 BF=92.371 VAF=44.700
+ IKF=4.5256 ISE=5.4332E-12 NE=1.2547
+ BR=3.2573 VAR=1.8738 IKR=20
+ ISC=11.004E-9 NC=1.8738 NK=.65071
+ RB=.16891 RC=95.122E-3 CJE=2.2596E-9
+ VJE=.53979 MJE=.30943 CJC=321.38E-12
+ VJC=.53259 MJC=.4805 TF=21.000E-9
+ XTF=10 VTF=10 ITF=1
+ TR=427.00E-9
*$

## Slide 11
Appendix B
シミュレーションデータの格納先
Ic-hFE特性
飽和電圧特性
スイッチング特性