## Slide 1
LTspice超入門
1.LTspiceの特徴
2.LTspiceの基本的な使い方(過渡解析)
3.スパイスモデルと回路図シンボルの取り込み方
2014年10月17日
マルツエレック株式会社

## Slide 2
About SPICE
SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) is a general-purpose, open source analog electronic circuit simulator. It is a powerful program that is used in integrated circuit and board-level design to check the integrity of circuit designs and to predict circuit behavior.
参照先：
http://en.wikipedia.org/wiki/SPICE

## Slide 3
LTspiceで出来ること
解析の種類 | 説明 | コマンド
過渡解析 | 時間軸の解析 | .tran
AC解析 | 周波数軸の解析 | .ac
DC解析 | 電圧源及び電流源を掃引した解析 | .dc
基本的な解析機能
追加的な解析機能
解析の種類 | 説明 | コマンド
パラメトリック解析 | 任意のパラメータを振って解析ができる。 | .step param
モンテカルロ 解析 | 任意のパラメータを対象にモンテカルロ解析ができる。 | N/A

## Slide 4
回路解析シミュレータを使用する上での注意点
(1)回路解析シミュレーションの解析精度=スパイスモデルの解析精度
1個でも変な動作をするスパイスモデルがあるとNG
(2)用途に応じたスパイスモデルを入手
(3)シミュレーションをする回路は正確に
回路解析シミュレータを効率よく活用する方法
(1)自分が良く使用する電子部品のスパイスモデルは準備しておく
<スパイスモデルの評価も必要不可欠>
【スパイスモデルの入手方法】
(a)電子部品メーカーから入手する
(b)スパイス・パーク(http://wwwspicepark.info)からダウンロードする
(c)自分でスパイスモデルを作成する
(2)頻度の高い回路方式はテンプレートとしてファイルで持っておく

## Slide 5
1.LTspiceの特徴
(1)フル装備の回路解析シミュレータ
リニアテクノロジーから無償提供されているSPICEシミュレータ
素子制限がなく、実務で十分活用できる
【イノベーション】
PSpice(1ライセンス150万円)は先進国の大企業の設計ツール
LTspiceはPCがあれば、世界中のユーザーの設計ツール
(2)ICのスパイスモデルが充実
スパイスモデルだけではなく、
アプリケーション回路のシミュレーションデータも充実
一般的にICのスパイスモデルの情報流通は限定的
(3)頻繁なアップデートによる製品の改善とスパイスモデルの充実
新しいデバイスのスパイスモデルが活用できる
新しい回路方式をシミュレーションで試せる
語句解説：イノベーション
イノベーションとは、革命的製品及びサービスにより、既成概念を変革させるだけの社会現象

## Slide 6
1.LTspiceの特徴
(4)浮遊ノードを内部処理している
PSpiceの場合
LTspiceの場合

## Slide 7
1.LTspiceの特徴
(5)マルチスレッド対応
マルチコアCPUを自動認識し、最大限の能力を発揮し、並列計算が出来る。
【確認方法】
[Simulate]->[Control Pannel]->[SPICE]

## Slide 8
1.LTspiceの特徴
(6)単位系について
Unit | 読み方 | Value
MEG | メグ | 10^6
k | キロ | 10^3
m | ミリ | 10^(-3)
u | マイクロ | 10^(-6)
n | ナノ | 10^(-9)
p | ピコ | 10^(-12)

## Slide 9
1.LTspiceの特徴
文字化け対策の方法
u(マイクロ)が文字化けする場合、上記の設定が必要です。

## Slide 10
2.LTspiceの基本的な使い方
LTspiceの初期画面
最初に「New」をクリックするとツールバーが有効になります。

## Slide 11
2.LTspiceの基本的な使い方
LTspiceの回路図作成画面
ツールバー
(ここで、基本的な操作を行う)

## Slide 12
2.LTspiceの基本的な使い方
LT3798は、アクティブ力率補正(PFC)機能を備え、かつ1段式のコンバータ に出力電圧を帰還するのにフォトカプラが不要な定電圧、定電流の絶縁型 フライバックコントローラです。このICを使用したアプリケーション回路を シミュレーションしてみましょう。
(1)Tool Bar
Edit ⇒ Component
(2)Input Parts Number
LT3798
(3) Click ⇒Open this
macromodel’s test fixture
(2)
(3)
ケース・スタディ：過渡解析を学習する

## Slide 13
2.LTspiceの基本的な使い方
http://youtu.be/RELZj4NQzZA
LT3798のアプリケーション回路の画面
回路解析シミュレーションを実行する場合は「Run」をクリックする
シミュレーション終了後、見たいところにマウスを持っていく。
ケース・スタディ：過渡解析を学習する

## Slide 14
2.LTspiceの基本的な使い方
LT3798のアプリケーション回路の画面
配線の上にマウスを持っていくと電圧プローブになります。
電圧プローブ
です
ケース・スタディ：過渡解析を学習する

## Slide 15
2.LTspiceの基本的な使い方
LT3798のアプリケーション回路の画面
部品の上にマウスを持っていくと電流プローブになります。
電流プローブ
です
ケース・スタディ：過渡解析を学習する

## Slide 16
2.LTspiceの基本的な使い方
LT3798のアプリケーション回路の画面
部品の上にマウスを持っていき、「Alt」キーをおしてクリックすると部品の
合計損失を自動で計算します。
マーカーです。
ケース・スタディ：過渡解析を学習する

## Slide 17
2.LTspiceの基本的な使い方
MOSFET(M1)の全損失波形
MOSFET(M1)のドレインID電流波形
MOSFET(M1)のドレイン・ソース間VDS電圧波形
電流負荷
出力電圧波形
ケース・スタディ：過渡解析を学習する

## Slide 18
3.スパイスモデルと回路図シンボルの取り込み方
LTspice用スパイスモデルとLTspice用回路図シンボルがある場合の取り込み方
スパイスモデルのファイルの拡張子(.sub、.lib、.txt、.inc 等)
C\Program Files\LTC\LTspice IV\lib\subフォルダ内に格納する
回路図シンボルのファイルの拡張子(.asy)
C\Program Files\LTC\LTspice IV\lib\symフォルダ内に格納する

## Slide 19
回路解析シミュレーションのご相談は
マルツエレックまでお問い合わせ下さい。
https://www.marutsu.co.jp/InquiryInput.jsp?inqContentType=14